Инструкция по эксплуатации

Наименование изделия

Стойка

Модель М303

Комплектность поставки

- опора – 1 шт.

- стойка – 1 шт.

- пластина – 2 шт.

- втулка пластиковая – 3 шт.

- кольцо – 2 шт.

Крепежные изделия

Винт М6х8 – 4шт.

Болт – “барашек” – 1 шт. (вкручен в опору)

Вам потребуется: отвертка крестовая

Инструкция по сборке

- Собрать верхний крепежный узел. См. схему №1

|  | Схема №2-сборка ниж. креп. узла |
| --- | --- |

- Собрать нижний крепежный узел. См. схему №2

|  | Схема №1-сборка верх. креп. узла |
| --- | --- |

- Надеть на стойку (не со стороны отверстия) верхний крепежный узел (кольцо сверху)

- Надеть на стойку (со стороны отверстия) нижний крепежный узел.  Затем снизу надеть втулку пластиковою и кольцо. См. схему №3.

- Отрегулировать пластины на стойке так, чтобы центры отверстий между двумя пластинами оказались на расстоянии 1187 мм. См. схему №4.

- Кольца крепежных узлов зафиксировать на стойке винтами с двух сторон

- Вставить стойку в опору отверстием вниз

- Затянуть болт-“барашек” на опоре

Схема №4

Схема №3

Правила по эксплуатации мебели

- Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2 ºС и относительной влажностью 45-70%;

- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности;

- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов;

- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна;

- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

- Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации;

- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия;

- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- Покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта;

- Обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;

- Обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.